## Slide 1: VDSL technológia
Peter Šuľaj

## Slide 2: Typická inštalácia
Obr. 1 architektúra VDSL [1]
Notes: Splitter ci sa moze pouzit rovnaky ? Vraviet okolo 97-2001 pričom prvý adsl štandart sa zacal98 8Mbit a vylepsený standart 99 12Mbit
Kabely natiahnuté od ústredni do domu – tie tenučké káble so zlým tienením –sú z prapôvodných dôvodov stavané pre přenos frekvencí v hovorovém pásme a pre vysoké frekvence sa nehodí. Hlavným problémom je skutočnosť, že krútená dvojlinka s tenkým tieněním v podstatě tvoří kondenzátor, ktorý má určitou kapacitu na kilometer vedenia. A kondenzátor s rastúcou frekvenciou chová ako skrat, čím dochádza k rušeniu signálu s rastucou vzdálenostou. Připočítajte nulovu odolnost proti vnútornému rušeniu a máte adepta na najhoršie vedenie pre přenos dat. Tieto problémy sa v praxi u DSL prejevujú nepriamou úměrou mezi dosahnutelnou ychlostí a vzdálenostou uživatele od ustredne s

## Slide 3: FTTx - Fiber to the x
Všetky druhy širokopásmovej architektúry
Využíva optické vlákno
Last mile
FTTN
FTTC
FTTB
FTTH
Obr. 2 typy zapojenia FTTx [1]
Notes: je obecný pojem pro všechny druhy širokopásmové síťové architektury, která využívá optické vlákno, aby nahradila obvyklá metalická vedení, která se používají pro tzv. poslední míli kde všechny názvy začínají na FTT a rozlišují se dle posledního písmena.
Fiber-to-the-node
Fiber-to-the-cabinet do 300m
Fiber-to-the-building
Fiber-to-the home

## Slide 4: VDSL or VHDSL Very high bit rate digital subscriber line
Latency:
1.0 ms pre FTTx ; x=C,B,H
20 ms pre FTTN
Spektrum od 25kHz do 20MHz ale v praxi len 12MHz – iba pre VDSL 1 !!!
Bandwidth up to 52Mbit/16Mbit 82Mbit/32Mbit – RG15
Využitie pre HDTV, vysokorýchlostný internet, VoD
xDSL – agregácia
ITU G.993.1
C = B × log2(1 + S ÷ N)
Symetrický/asymetrický prenos
Notes: Vdsl 2 ide až po 30MHz , výsskum sa začal už 1991 Bellcore-Stanford kde si to rozdelili s mesecusetským technologickým inštitútom.. On pracoval na adsl verzii
S kludným svedomím môžeme povedať, že sa inžinierske mozgy při návrhu standardu ITU G.993.1 (VDSL) příliš nezapotily a isli na věc hrubou silou: zvýšily šířku přenosového pásma z terajších 2,2 MHz (ADSL2+) až na 20 MHz (v praxi zvyčajne nepresiahne hranicu 12 MHz). přenosová rychlost je příamo úměrná frekvenčnej šířke přenosového pásma a nepříamo úměrne kvalitě přenosové linky

## Slide 5: Princíp činnosti
Obr. 3 Veľkosť pásma pre VDSL [2]
Notes: Vzpomeňte na Shannona, jeho vzorec a příamu úměru medzi šířkou pásma a přenosovou rychlostou S vedomím, že nekvalitné dvojlinky nemajú radi vysoké frekvencie, sa ale určite dovtípite praktického obmedzenia

## Slide 6
DMT ( modulácia s viacerými nosnými) -šírka subkanálov zhodná s ADSL (4,3125 kHz) a , max. počet bitov na nosnú 8 až 15
SCM - Single Carrier Modulation – modulácia s 1 nosnou v rámci 1 pásma 1D, 1U a pod. – CAP modulácia, alebo QAM
Obr. 4 Počet bitov na symbol [1]
Notes: Jednoducho povedané sa přenosové pásmo rozdělí na množstvo subpásem v ktorých sa dáta prenášajú oddelene a nezávisle – ide o frekvenční multiplex. V rámci subkanálu sa využíva QAM – amplitúdovo-fázová modulácie. ADSL modemy pribežne merajú situáciu v každom kanáli, a ak dôjde k změně útlmu, vzniku úzkopásmového rušenia, a tím nárastu chybovosti, upraví bitovou rýchlosť v rozmedzí 2–15 b len v danom kanáli, prípadne kanál či kanály z prenosu vylúči úplne. Táto metóda subpásem a adaptívna bitové alokácia sa s nástrahami nevhodnej kabeláže vysporiada najlepšie.
Červená linka ukazuje naměřané kvalitatívne parametre v každom subkanáli (pomer signál/šum), podla čoho sa alokuje počet prenášaných bitov na subkanál

## Slide 7: Duplex s časovým delením - Time-division duplexing TDD
celá kapacita kanála
Periodicky sa striedajú pri vysielaní
Vysielať môže len v jednom čase
Používa FDD
Notes: Pri prenose sa využíva celá kapacita kanála, modemy na oboch stranách linky sa periodicky striedajú pri vysielaní, v danom časovom okamihu môže vysielať len jedna strana. Efektivita tejto metódy s ohľadom na prijateľnú dobu odozvy je približne 45%. Obr. a) zobrazuje frekvenčné rozdelenie pásiem pre downolad pásmo a uplodovaný prenos Konkrétne ide o frekvenčný plán 997 určený pre Európu podľa normy TS 101 270-1,. Norma zahŕňa aj alternatívny frekvenčný plán 998 zobrazený na obr 3.2 b) pre iné
regióny ako je napríklad Severná Amerika a Japonsko.

## Slide 8
Plán A – 998
Plán B - 997
Obr. 5 Rozloženie pásiem pre ADSL a VDSL [3]
Notes: Používá se pravidelné střídání pásem upstream (1U, 2U) a downstream (1D, 2D) podle dvou schémat (plán A označovaný též „998“ a plán B označovaný též „997“) podle obr. 1 do maximálního kmitočtu 12 MHz, přičemž se nemusí využít všechna pásma, ale jen ta, která jsou potřebná pro daný uživatelský profil a potřebnou přenosovou rychlost. Pod kmitočet 138 kHz lze přidat ještě pásmo upstream (U) od 25 kHz shodně jako u ADSL. Pro eliminaci rušení mezi ADSL a VDSL je možné začínat pásmo 1D až od kmitočtu 0,9 MHz. Z obrázku je zřejmé, že ADSL2++ je kompatibilní s VDSL s kmitočtovým plánem A a vylučuje se současné použití s plánem B, protože by docházelo k překryvu pásem downstream a upstream, což je nepřípustné z hlediska přeslechu NEXT.

## Slide 9
Obr.6 Všeobecný referenčný model VDSL (podľa ITU-T) [1]
Notes: Z hladiska pripravy studentov na skusku

## Slide 10
Trieda VDSL prevádzky | Typ služby | Downstream speed [Mbps] | Upstream speed [Mbps] | Dosah najlepší/najhorší [m]
I (asymetrická) | A4 | 23,268 | 4,096 | 995 / 453
 | A3 | 14,464 | 3,072 | 1344 / 729
 | A2 | 8,576 | 2,048 (E1) | 1691 / 789
 | A1 | 6,4 | 2,048 (E1) | 1791 / 843
II (symetrická) | S5 | 28,288 | 28,288 | 298 / 212
 | S4 | 23,168 | 23,168 | 397 / 261
 | S3 | 14,464 | 14,464 | 845 / 575
 | S2 | 8,576 | 8,576 | 1294 / 820
 | S1 | 6,4 | 6,4 | 1444 / 876
Tab. 1 Rýchlosti a dosah VDSL podľa ETSI (Európa); pre vodiče Φ 0,4 mm
Pre 993.1

## Slide 11
Obr. 7 porovnanie frekvencie pre sym/nesym. prevádzku

## Slide 12: VDSL 2
Notes: Vysoko démonská super laina 2 :D

## Slide 13
- ITU-T G.933.2 (február 2006, vylepšenia do 2011)
vylepšenie VDSL – v snahe udržať si zákazníkov v konkurencii s „káblovými“ poskytovateľmi VoIP, Internetu a digitálnej TV a 4K-videa (triple play)
Zvýšenie frekvencie až do 30MHz
Zvýšenie rýchlosti až do 220Mbit/s do 500metrov
3479 subnosných o šírke 8,6kHz
Zipper DMT (duplex založený na DMT oddelených subnosných pásiem zaberajúcich 4 alebo 8kHz – od 2048 do 4096 subkanálov – viď obr. ďalej) – na rozdiel od obyčajnej DMT alokuje subnosné a prispôsobuje tak prenosové rýchlosti okamžitým požiadavkám zo strany aplikácií v up- down- smere.
Agregácia
Symetrický prenos 50Mbit
Notes: U VDSL ale hon za nadzvukovou rýchlosťou na podvozku legendárneho trabantu nekončí. Přenosové techniky jsou přitom rovnke ako u ADSL. S dvojnásobkem vzdálenosti nepřímo úměrně klesá rychlost a standard – na rozdíl od VDSL – udává nejzazší hranici shodnou s ADSL, tedy zhruba 5 kilometrů. Samozřejmě při poklesu rychlosti na 1–4 Mb/s ve směru k uživateli. VDSL nabízí ve srovnání s ADSL ještě jednu podstatnou výhodu: možnost přesně symetrického přenosu, tedy srovnatelné rychlosti ve směru k uživateli i od něj. V případě VDSL tak můžete mít linku s rychlostí 26 Mb/s v obou směrech

## Slide 14: VDSL štandard - DMT
Normalizačná „bitka“ medzi VDSL Allianciou a partnerstvom Alcatel, Texas Instruments,
VDSL koalíciou na čele s Lucent a Broadcom a navrhuje nosný systém, ktorý používa dvojicu technológií zvanú Quadrature Amplitude Modulation (QAM) a Carrierless Amplitude Phase (CAP),
Víťaz
väčšina ADSL/VDSL zariadení používa DMT technológie.
DMT rozdeľuje signál do 2048 samostatných kanálov, každý 4 kHz
Krútenú dvojlinku rozdeliť do 2048 rôznych 4 kHz liniek a pripojí modem pre každú z nich.
Poskytuje väčšiu flexibilitu na vedeniach s rôznou kvalitou.
Notes: Tento systém neustále posúva signály, ktorí hľadajú najlepšiu kanály pre vysielanie a príjem. Okrem toho, Monitorovanie a triedenie informácií o obojsmerné kanály, a udržať krok s kvalitou všetkých 247 kanálov, je DMT zložitejšie na vykonanie než ostatné technológie nosiče, ale tiež
Každý kanál je monitorovaný, a, v prípade, že kvalita je znížená, signál je posunutý na iný kanál.
Niektoré z týchto nižších kanálov (začínajúce na 8 kHz) sa používajú ako obojsmerné kanály.
Získate ekvivalent 2048 modemov pripojených k počítaču naraz!

## Slide 15
Obr. 8 rozsah použitých frekvencii [1]

## Slide 16
Obr. 9 rozloženie frekvencii [3]

## Slide 17
Obr. 10 Profily pre VDSL 2 [2]

## Slide 18: Zipper DMT
Nemožnosť potlačenia presluchov
Používajú sa filtre
Využívajú sa čiastkové subnosné pásma
Kompatibilita s ADSL
Obr. 11 „Zipsovacia“ technológia [3]
Notes: Duplexovanie
Od nasadenie ADSL / 2 / a navyše použitie FDD technológia
oddeliť upstreamové pásmo od downloadového pásma. S ohľadom na fyzikálne vlastnosti,
však, že nie je možné vytvoriť "Tehlovú stenu" prenosového pásma. To znamená,
že je tam vždy nejaká spektrálna netesnosť medzi
pásmami. V ADSL, sa používajú na potlačenie
presluchov medzi prenosovými pásmami - filtre alebo potlačenie echo( presluchu)
.
VDSL,
na druhej strane, používa digitálne obojstrannú techniku založenú na "zips" technológiu
táto technika, priľahlé čiastkové subnosné frekvencie prenášajú
dáta v opačných smeroch (obrázok 6). Avšak, Požiadavky na spektrálnu kompatibilitu
s existujúcimi DSL technológiami vyžadujú niekoľko kanálov. Musia byť zoskupené do
prenosového pásma.

## Slide 19
Obr. 12 Prenosové rýchlosti VDSL

## Slide 20
Obr. 13 typy použitia VDSL

## Slide 21
Obr. 14 VDSL konvertor pre domáce použitie

## Slide 22
Obr. 15 príklad zapojenia káblov v ústredni

## Slide 23: DSLAM
Obr. 15 DSLAM

## Slide 24
Obr. 15 IP DSLAM

## Slide 25: Zdroje:
[1] http://www.mobilmania.cz/clanky/budoucnost-telefonni-dvojlinky-
[2] http://www.hardwaresecrets.com/article/How-the-VDSL-Connection-Works/1819/2
[3] http://www.ericsson.com/res/thecompany/docs/publications/ericsson_review/2006/vdsl2.pdf

## Slide 26: Ďakujem za pozornosť 