## Slide 1: Diagnostika prípojok
Vlastnosti analógovej časti xDSL transceiverov
Komunikačná technika 2 - 2017/18 – cvičenia
KEMT- FEI – TU - Košice
Lˇ. Maceková

## Slide 2
Popis DMT c časovej oblasti (DMT je prenosová metóda v ADSL a VDSL systémoch)
Uk ... amplitúda k-tej nosnej (je modulovaná QAM)
φk ... fáza k-tej nosnej
ω0 = 2π. 4312,5 s-1 ... uhlová rýchlosť; k.4312,5= nosná (frekvencia)
Obr. Typický časový priebeh signálu DMT s naznačenými oblasťami obmedzenia
...

## Slide 3
Vyhodnocuje sa vlastne nelineárne skreslenie, ktoré môže byť vyjadrené nasledujúcimi parametrami:
THD – Total Harmonic Distortion
IMD – Inter-Modulation Distortion
SINAD – SNR plus Distortion
THD + N ... THD plus Noise
SFDR - Spurious Free Dynamic Range
Pri spracovaní DMT signálu sa ešte navyše vyhodnocujú parametre:
MTPR ... Multi-Tone Power Ratio
SNR - ... to už poznáme 
- všetky parametre v jednotkách [dB] (logaritmická miera) alebo v bezrozmerných číslach (pomer) alebo v [%]

## Slide 4
THD – celkové harmonické skreslenie
P1vst
P1, P2, P3, ...
výkony vyšších harmonických ako dôsledok nelinearít zariadenia
(nelineárna prevodová charakteristika)
výkon základnej harmonickej
(merajú sa všetky harmonické, ktoré je možné odlíšiť od šumu)

## Slide 5
IMD – intermodulačné skreslenie
vzniká ako dôsledok nelinearít prevodovej charakteristiky pri budení dvojicou harmonických signálov s rôznymi frekvenciami
je to súhrn intermodulačných produktov 2 vstupných harmonických (teda ich rozdielov, súčtov a ich násobkov )
f1,f2,; f2>f1
f2±f1, f2 ±2f1,f2 ±3f1,...
- meranie: modulačnou alebo diferenčnou metódou [1]

## Slide 6
SINAD – odstup signálu od šumu a skreslenia
parameter zlučujúci meranie šumových a nelineárnych vlastností dvojbranu
celkový výkon výstupného signálu
Psig vst
Psig, P2, P3, ..., šum (noise)
skreslenie (distortion)
výkon výstupného signálu po odfiltrovaní meracieho signálu

## Slide 7
SFDR – dynamický rozsah bez rušivých zložiek
zase je to o nelineárnych vlastnostiach dvojbranu
merajú sa jednotlivé harmonické a ostatné rušivé zložky; zaujíma nás nakoniec odstup medzi meracím sig. a rušením s najvyššou úrovňou
výkon rušivej zložky s najväčšou amplitúdou
výkon základnej (1.) harmonickej meracieho signálu
[1]
(SFDR je <0 dB)

## Slide 8
MTPR – Multi – Tone Power Ratio
parameter zavedený pre DMT (Miscrete Multitone), kde nosné sú násobkom základnej 4312,5Hz ( rušivé vyššie harmonické sa pričítavajú ku príslušným užitočným vyšším harmonickým  je problém zistiť skreslenie)
priemerný výkon jedného (použitého) subkanála
max.výkon nežiadúceho signálu na pozícii vynechaného subkanála (‘empty bin’)
[1], [2]

## Slide 9
… a ďalšie merania:
meranie odolnosti voči impulzovému rušeniu
meranie splitterov pre ADSL
meranie vplyvu ADSL v telefónnom pásme
atď.

## Slide 10
Literatúra:
[1] J. Vodrážka, M. Havlan: Přístupové přenosové systémy, Cvičení – Měření na přípojkách xDSL, ČVUT Praha, 2003.
[2] http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-053.pdf